# Exercice 1_Vitesse Moyenne

Enoncé:

Un véhicule se déplace d'une ville A vers une ville B à la vitesse de 80 km/h. Il parcourt le même chemin en sens

inverse à la vitesse de 60 km/h.

Déterminer la vitesse moyenne du véhicule pour un aller-retour.

Montrer que cette vitesse moyenne n'est pas de 70 km/h, et que celle-ci est indépendante de la distance entre

les deux villes.

# Exercice 2_Equations Horaires : Chute libre

| Après avoir atteint une altitude de 1500m, non sans une certaine angoisse, vous vous levez pour vous retrouver devant la porte latérale de l’avion. Face à vous : le vide (ou plutot la terre : tout en bas). Votre instructeur vous annonce 18 secondes de chute libre et ensuite on ouvre le parachute !!! Au moment où vous prenez votre impulsion pour sauter, vos glandes surrénales sécrétant une forte dose d’adrénaline, vos neurones transmettent les influx nerveux beaucoup plus rapidement, et dans votre esprit une question se constitue et devient rapidement omniprésente : « 18 secondes, c’est pas un peu trop long ??? » |  |
| --- | --- |

Le corps dans le vide, vous vous réconfortez en vous souvenant que tout corps en chute libre subit une accélération vers le centre de la Terre de 9,81 m.s-2.

Oui, mais, justement, ca veut dire que j’accélère plus vite qu’une voiture sur le sol…

Hypothèse : Par sécurité (???), on néglige tous les frottements.

On considère uniquement le mouvement au cours de la chute. Ce mouvement est supposé être un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré vers la Terre. On note x(t) votre altitude à un instant t.

Conditions initiales : au moment du saut : t=t0=0s ; x0=x(t=t0)=1500m ; v0=v(t=t0)=0 m.s-1

Tracer une échelle des temps sur laquelle vous préciserez, pour chaque position : le temps, l’altitude et votre vitesse à cet instant.

Ecrire les équations horaires sous forme littérale puis les simplifier si cela est possible.

Si vous n’ouvrez pas votre parachute, combien de temps mettrez-vous pour chuter de 1500m ?

Quelle sera votre vitesse au moment de l’impact ? en m.s-1 et en km.h-1

En fait, si on ne néglige pas les frottements, la vitesse maximum atteinte (toujours sans parachute est de 200km.h-1).

Après avoir sauté de l’avion, combien de temps mettrez-vous pour atteindre cette vitesse ?

A cet instant, quelle sera votre altitude ?

Refaire une échelle des temps avec ces données.

Ensuite, vous subissez un mouvement de translation rectiligne uniforme à la vitesse de 200km.h-1.

Combien de temps vous reste t’il avant de vous écraser sur le sol ?

Finalement, combien de temps mettrez-vous pour chuter de 1500m ? Et que dire des 18 secondes ?

# Exercice 3_vecteur rotation : grande roue

| Etude d’une grande roue composée : D’une nacelle 3 en pivot avec son support 2 relié à la grande roue 1 par une pivot elle-même en pivot par rapport u bâti 0. Pour chaque liaison : - Préciser l’angle utilisé pour le paramétrage, - Faire le dessin du paramétrage associé à cet angle (à l’image de ce qui a été fait dans le cours §4.2) |  |  |
| --- | --- | --- |

- Déterminer : , , , , , .

# exercice 4_commande de soupape

Une commande de soupape à arbres à cames en tête, sans culbuteur se compose d’une came 1 agissant sur un poussoir 2 et une soupape 3.

5 et 6 sont des ressorts de rappel.

4 est le siège de la soupape.

0 est la culasse du moteur.

Données :  ;   ;

    - Quelle est la nature des mouvements : Mvt(1/0), Mvt(2/0), Mvt(1/2).

    - En déduire et les directions de  et . Tracer et les 2 directions précédentes.

    - Ecrire dans le repère (A, x,y,z). Puis utiliser la relation de composition des vitesses en B pour déterminer par calcul puis par un tracé :  et .

    - En déduire . Comparer la valeur calculée avec la valeur mesurée par la démarche graphique.

    - Déterminer le temps que met la soupape pour faire un cycle ouverture/fermeture.

    - est un critère de choix pour les matériaux de la came et du poussoir. Pourquoi ? (frottements)

Echelle des tracés : 2cm (

# Vitesses de roues et virage

## Véhicule en ligne droite

1. Compléter le tableau

|  | mouvement | paramètres |
| --- | --- | --- |
| Châssis / sol | Translation rectiligne | x : position (fonction de t, unité m) v : vitesse (fonction de t, unité m.s-1) a : accélération (fonction de t, unité m.s-2) |
| Roue / essieu | Rotation autour du point A (centre de la roue). | θ : position angulaire (fonction de t, unité rad) ω : vitesse angulaire (fonction de t, unité rad.s-1) α : accélération angulaire (fonction de t, unité rad.s-2) |

2. Donner la relation entre le mouvement de la roue/essieu et celui du châssis/sol.

3.En déduire la relation liant la vitesse d’avance du véhicule à la vitesse de rotation de la roue :

4. Déterminer les vitesses suivantes, puis tracer les vitesses en B et en C (2/1 en bleu, 1/0 en vert, 2/0 en rouge) :

|  | - v. | v. | v. |
| --- | --- | --- | --- |
| v. | v. | v. | v. |
| v. | =non glissmnt | 2.v. | v.+ v. |

Ne pas oublier la Composition des vitesses

## Véhicule en virage

|  | 5. En fonction de : R (rayon de braquage), IC1 et IC2 et v (vitesse du véhicule/sol), exprimer : 6. Faire de même en fonction de rd ou rg (rayons des roues avant droite et gauche) et ωd ou ωg (vitesse de rotation des roues avant droite et gauche) : 7. En déduire, ωd et ωg (vitesse de rotation des roues avant droite et gauche). Comparer ces vitesses de rotation. Conclusion : en virage les roues extérieures doivent tourner plus vite que les roues intérieures => glissmnt => il faut un différentiel. |
| --- | --- |

# Exercice 5_vitesse et accélération

Pour une étude des sollicitations auxquelles est soumis le passager d'un véhicule automobile au cours d'un choc, vous utilisez le modèle expérimental suivant :

- Une cellule S, assimilée à un solide, en translation rectiligne de direction  par rapport au repère de référence .

On pose :  . On prendra

- Un mannequin sanglé rigidement sur le siège. Cet ensemble est schématisé par deux solides :

•  S1, mobile en rotation par rapport à S autour de l'axe ;

•  S2, mobile en rotation par rapport à Si autour de l'axe . La position de S1 et S2 dans R est définie par les paramètres α et β tels que :

- Lister les variables et préciser leur rôle.

Donner , ,

Calculer  et .

Exprimer et Tracer  et

# Text boxes

Châssis (1)

???

Sol (0)

I

Roue (2)

A

C

B