# TP1 : Analyse fonctionnelle

|  | Données : Lieu Pression : P (bar) Température : T (°C) Entrée compresseur 2 5 Sortie compresseur 15 90 Sortie condenseur 14 55 Sortie déshydrateur 14 45 Sortie détendeur 2 -10 |
| --- | --- |

Compléter le diagramme A0 ci-dessous :

- Pour chaque case, indiquer le nom du composant associé ainsi que le(s) type(s) d’énergie nécessaire(s) (Welec, Wméca,Whydro,Wpneu, …).

- pour la case A1, inscrire la matière d’œuvre entrante,

- pour la case A3, inscrire les matières d’œuvres entrante et sortantes,

- repasser : en vert les traits correspondant à une matière, en bleu pour une information, en rouge pour une énergie.

Diagramme A0 :

Faire de même pour le diagramme A3 « Modifier les caractéristiques de l’air »

Faire de même pour le diagramme A32 « Refroidir l’air, réguler l’hygrométrie»

Puis, compléter le diagramme en reliant, si besoin, l’entrée « ordres calculateur » aux fonctions.

Enfin, préciser l’état du fluide (liquide, vapeur sèche, liquide + gaz)

Analyse du déshydrateur :

Quelles sont les fonctions de ce système ?

-

-

-

En temps normal, quel est l’état du fluide en sortie du déshydrateur ? Que se passerait-il si la bouteille était pleine de fluide ? Quel en serait le(s) risque(s) ?

Analyse du détendeur :

Le détendeur permet de réduire la pression et de contrôler le débit du fluide frigorigène.

Quelle solution technologique permet de réduire la pression ?

Quelle solution technologique permet de contrôler le débit ?

La température du fluide venant de l’évaporateur augmente. Que se passe-t’il au niveau de la sonde thermique ? au niveau de la bille ? et au niveau du débit du fluide ? Quelle en sera la conséquence sur le fluide au niveau de l’évaporateur ?

En fonctionnement, et pour des raisons de sécurité, le détendeur n'est jamais fermé complètement.

Quel risque y aurait-il si le détendeur était complètement fermé ?

Quelle conséquence y aurait-il pour les passagers si le détendeur était complètement fermé ?

# Text boxes

Fluide : Etat : liquide-gaz

P : 2bar

T : -10°C

Fluide : Etat : liquide

P : 14bar

T : 45°C

Fluide : Etat : vapeur

P : 15bar

T : 90°C

Fluide : Etat : liquide

P : 14bar

T : 55°C

Wm

Fluide : Etat : vapeur

P : 2bar

T : -5°C

We

Pression

du fluide

We

Pressostat, (Thermostat)

Assurer la sécurité du système

A326

Evaporateur

Refroidir et déshydrater une masse d’air

A325

Détendeur

Déshydrateur

Condenseur

Air extérieur réchauffé

Assécher et filtrer le fluide

A323

A32

Air

conditionné

Air à conditionner

Compresseur + embrayage

Ordres calculateur

Détendre le fluide et réguler le débit

A324

Changer l’état physique du fluide

A322

Fournir un débit de gaz sous pression

A321

Pulseur

Mettre l’air en mouvement

A32

We, Wm

We

We

We

Air habitacle

Volets de

ventilation

condensation

poussières

Réguler la température

de l’air

A32

A3

Air

conditionné

Air

extérieur

Volet de mixage + radiateur

Circuit de

Climatisation,

Volet désembuage

Filtres + Volet de recirculation

Ordres calculateur

Distribuer

l’air dans l’habitacle

A33

Refroidir l’air, Réguler l’hygrométrie

A32

Filtrer

et choisir

l’air entrant

A31

A0

Informations

Air

conditionné

condensation

poussières

Air

extérieur

Air habitacle

We

We

We, Wm

système de

climatisation

Calculateur

Tableau de commande

(Console)

Ordres

Signaux (T°, moteur)…

Réglages passagers

Programme

Modifier les

caractéristiques

de l’air

A3

Gérer

les informations

A2

Acquérir

les souhaits

des passagers

A1