Cardan Double _ SYNTHESE

Configuration des essais :

- Vitesse de rotation de l’arbre d’entrée : 6,28 rad/s  (60tr/min)

- Angle de brisure : 15°

- Deux configurations : montage en Z ou montage en W

Résultats :

| Les courbes ci-dessous montrent les écarts entre les arbres : Ecart entre l’arbre d’entrée et l’arbre intermédiaire : Courbe =arbre intermédiaire - arbre entrée Ecart entre l’arbre intérmédiaire et l’arbre de sortie: Courbe =arbre sortie - arbre intermédiaire Ecart entre l’arbre de sortie et l’arbre d’entrée: Courbe =arbre sortie - arbre entrée | Légende |
| --- | --- |

| Montage en Z L’écart créé par le premier cardan est rattrapé par le deuxième cardan. Le montage est homocinétique. |  |
| --- | --- |
| Montage en W L’écart créé par le premier cardan est rattrapé par le deuxième cardan. Le montage est homocinétique. |  |
| Montage en W Fourches de l’arbre intermédiaire perpendiculaires Avec ce montage, l’écart du 2ème cardan est identique à l’écart du 1er cardan et s’y ajoute. Le montage n’est pas homocinétique. |  |