Exercice 1 : Les paramètres

A partir du document de cours, compléter le tableau ci-dessous listant les paramètres des fluides utilisés en mécanique des fluides :

| Symbole | Paramètre | Unité |
| --- | --- | --- |
| P |  |  |
| z |  |  |
| V |  |  |
| v |  |  |

Exercice 2 : Pression

Malheureusement, vous avez mal estimé le virage et le comportement sous-vireur de votre véhicule vous conduit tout droit dans le fleuve.

Quelle est la pression à la surface de l’eau ?

Calculer la pression qui s’applique sur le véhicule à 2m puis à 10m de profondeur.

Donnée :

Exercice 3 : Le débit Volumique

1.  Donnez la définition du débit.

2.  Quels sont les deux principaux facteurs physiques qui influencent le débit dans une conduite fermée ?

3.  Quel serait le débit d’un fluide (en L/min) qui circule dans une conduite de 50 mm de diamètre à une vitesse de 100 mm/s ?

| 4. Autre manière de calculer un débit : Calculer le débit de la pompe HP CP1 ci-contre : Données : - pompe à 3 pistons radiaux - Course d’un piston : 6,5 mm - Valeur de l’excentrique : 3,5 mm - Vitesse de rotation de l’arbre de la pompe : 2000 tr/min. |  |
| --- | --- |